# ETINCELL® | Plafonds simple peau – monté sur U94

Le plafond simple peau ETINCELL® est composé d'une ossature cachée, [porteurs U94 / éclisses V94 / clips C94] et de panneaux individuellement ouvrant-basculant et demontable.

Les panneaux ETINCELL® sont constitués de cellules par l’assemblage et le sertissage de lames perforées [trous ronds alignés en rangées droites Ø2,5mm ou en quinconces Ø1,5mm].

Les éléments ETINCELL® sont montés sur U94 positionné à entraxe régulier et correspondant généralement à la longueur du panneau. La dimension de l’entraxe sera différente lorsque les panneaux sont posés en rives ou dans dans les circulations. Le U94 est indexé sur le pas des lames [flancs] et le montage des panneaux se fait au travers de 4 clips C94.

Pour augmenter la rigidité de la structure et maintenir les entraxes des U94, la mise en œuvre d’une cornière en acier (laqué noir) U1040 est conseillé.

Les panneaux et les U94 sont fabriqués en aluminium prélaqué ou anodisé.

Les éléments composant le plafond sont fabriqués conforme à la norme EN 13964 et au standard durlum. Concernant les suspentes et les accessoires de fixation, seules les pièces autorisées par le fabricant doivent être utilisées.

| m² | Panneaux – Plafond à simple peau ETINCELL® Épaisseur aluminium : 0,6mm Dimensions de la cellule : ............... mm [30- 60mm] Hauteur : ............... mm [30- 50mm] Dimension panneau [L x l] :  1200x600mm  600x600mm Dimension perforation :  Ø1,5mm  Ø2,5mm Couleur :  Blanc  Noir  Anodisé Mill Finish  Autres RAL …… PU : ............… €/m² PT : .......... € |
| --- | --- |
| . |  |
| ml | Porteur U 94 Couleur :  Blanc  Noir Longueur : 2400 mm Besoin par m²: 0,9 ml/m² [panneaux 1200x600mm] PU : ............… €/ml PT : .......... € |
| pce | Eclisse V94 Couleur :  Blanc  Noir Besoin : 0,40 unités/m² PU : ............… €/pce PT : .......... € | Pos …………………… pce | Clips C94 Besoin : 4 pcs/panneau PU : …............ €/pce PT : …............ € |
| pce | Cornière à perforations régulières U 1040 Couleur : Noir Longueur : 4000 mm Besoin par m²: 0.8 ml/m² [panneaux 1200x600mm] PU : ............… €/ml PT : .......... € | …………………… pce | Connecteur U1041 Besoin : 0.2 unités/m² Couleur : Noir PU : …............ €/pce PT : …............ € |