# LIVA® | Plafonds multidirectionnel – monté sur U94

Le plafond simple peau LIVA® est composé d’une ossature cachée, [porteurs U94 / éclisses V94 / clips C94] et de panneaux individuellement ouvrant-basculant et demontable.

Les feuilles LIVA® de différentes hauteurs sont disposées à angle droit ou 45° les unes par rapport aux autres. Les feuilles sont montées sur des lames secondaires, ce qui donnent au plafond un aspect multidirectionnel en 4 dimensions. Chaque rangée de lames est ouvrant-basculant et demontable.

Les éléments LIVA® sont montés sur U94 positionné à entraxe régulier et correspondant généralement à la longueur des secondaires. La dimension de l’entraxe sera différente lorsque les lames sont posés en rives ou dans dans les circulations. Le U94 est indexé sur le pas des lames secondaires et le montage des panneaux se fait au travers de 4 clips C94.

Pour augmenter la rigidité de la structure et maintenir les entraxes des U94, la mise en œuvre d’une cornière en acier [laqué noir] U1040 est conseillé.

Les panneaux et les U94 sont fabriqués en aluminium prélaqué ou anodisé.

Les éléments composant le plafond sont fabriqués conforme à la norme EN 13964 et au standard durlum. Concernant les suspentes et les accessoires de fixation, seules les pièces autorisées par le fabricant doivent être utilisées.

| Pos m² | Panneaux – Plafond à simple peau LIVA® Épaisseur aluminium : 0,8 mm Pas des lames : ( 100 mm ( 120 mm ( 150 mm Largeur des lames : 98 mm Hauteur des lames : ( 100 mm ( 150 mm ( 200 mm Couleur des lames : ( Blanc ( Noir ( Anodisé Mill Finish ( Autres RAL ............... Profilé secondaire : 1200 mm Couleur profilé secondaire : ( Blanc ( Noir PU : ............... €/m² PT : ............... € |
| --- | --- |
| Pos ml | Porteur U94 Couleur : ( Blanc ( Noir Longueur : 2400 mm Besoin par m² : 0,9 ml [panneaux 1200 x 600 mm] PU : ............... €/ml PT : ............... € |
| Pos pce | Eclisse V94 Couleur : ( Blanc ( Noir Besoin par m² : 0,40 unités PU : ............... €/pce PT : ............... € |
| Pos pce | Clips C94 Besoin : 2 pcs/secondaire PU : ............... €/pce PT : ............... € |
| Pos . ml | Cornière à perforations régulières U1040 Couleur : Noir Longueur : 4000 mm Besoin par m² : 0,8 ml PU : ............... €/ml PT : ............... € |
| Pos . pce | Connecteur U1041 Besoin par m² : 0,2 unités Couleur : Noir PU : ............... €/pce PT : ............... € |