# GEO® standard | Plafonds double peau – monté sur sur lame porteuse

Le plafond double peau GEO® standard possèdent des porteurs suspendus sous la dalle avec un entraxe de 1200mm. La hauteur de suspension minimale est environ de 150mm. Les panneaux pré montés 1200x600mm sont accrochés dans les porteurs.

Les panneaux GEO®  standard sont constitués de cellules par l’assemblage de lames.

Les panneaux sont fabriqués en aluminium prélaqué ou anodisé.

Les éléments composant le plafond sont fabriqués conforme à la norme EN 13964 et au standard durlum. Concernant les suspentes et les accessoires de fixation, seules les pièces autorisées par le fabricant doivent être utilisées.

| m² | Panneaux – Plafond à double peau GEO® standard Dimensions de la cellule: ……..mm [50-200mm] Epaisseur/Hauteur : ( 4/42mm ( 9/40mm ( 15/37mm Dimension panneau [L x l] :  1200x600mm Couleur :  Blanc  Noir  RAL 9006  Anodisé Mill Finish o Autres RAL........ PU : ............… €/m² PT : .......... € |
| --- | --- |