# GETINCELL® | Plafonds double peau – monté sur lame porteuse

Le plafond double peau GETINCELL® possèdent des porteurs suspendus sous la dalle avec un entraxe de 1200 mm. La hauteur de suspension minimale est environ de 150 mm. Les panneaux pré montés 1200 x 600 mm sont accrochés dans les porteurs.

Les panneaux GETINCELL® sont constitués de cellules par l’assemblage de lames perforées [trous ronds alignés en rangées droites Ø2,5 mm ou en quinconces Ø1,5 mm]. Les lames sont creuses, parallèles et fermés vers le bas avec une couleur intérieure.

Les panneaux sont fabriqués en aluminium prélaqué ou anodisé.

Les éléments composant le plafond sont fabriqués conforme à la norme EN 13964 et au standard durlum. Concernant les suspentes et les accessoires de fixation, seules les pièces autorisées par le fabricant doivent être utilisées.

| Pos m² | Panneaux – Plafond à double peau GETINCELL® Dimensions de la cellule : ............... mm [50-150 mm] Epaisseur/Hauteur : ( 4/42 mm ( 9/40 mm ( 15/37 mm Dimension panneau [L x l] : ( 1200 x 600 mm ( 1250 x 625 mm Dimension perforation : ( Ø1,5 mm ( Ø2,5 mm Couleur extérieure : ( Blanc ( Noir ( RAL 9006 ( Anodisé Mill Finish ( Autres RAL ............... PU : ............... €/m² PT : ............... € |
| --- | --- |